## Slide 1: 202021295 김희수 System Semiconductor Engineering University of Sangmyung
Summer 2023
FSM
(Finite State Machine)

## Slide 2: Contents
FSM
  FSM의 정의
  FSM의 구성
  FSM의 종류와 특성
    Moore Machine
    Mealy Machine
Moore machine
Mealy machine

## Slide 3: FSM
  FSM 정의
# FSM(Finite State Machine, 유한 상태 기계)
# 시스템을 상대적으로 간단한 상태들로 나누어 설명하는 방법
# 유한한 기억장치(메모리) 존재
# 시간의 진행에 따라, 미리 정해진 유한 상태들의 집합 내에서, 상태가 변할 수 있는 추상적인 모델
Notes: 2. 내부에 유한한 메모리가 있음. 즉, 디지털 시스템, 디지털 컴퓨터 등에 대한 추상적인 모델로 볼 수 있음.
3. 모듈처럼 이루어진 덕분에 직관적임.

## Slide 4: FSM
  FSM 구성
State
상태(State) : FSM의 각 구성요소를 나타냅니다.
Input
입력(Input) : 외부에서 들어오는 신호 or 이벤트입니다.
상태 전이(Transitions) : 현재 상태에서 다른 상태로 변화하는 것입니다.
State
Input
State

## Slide 5: FSM
  FSM 종류와 특성
    Moore Machine
State 1
Output y
State 2
Output y
State 3
Output y
input x
input x
input !x
input !x
input !x
Notes: FSM 중 Moore Machine은 각 유한한 상태들에 출력이 각각 존재함.
Moore Machine의 출력은 상태로 정함.
입력에 따라 상태가 변하는데, 출력은 상태에 따라 변함.
원하는 출력과 입력 값에 1클럭 차이의 딜레이가 존재함. 이유는 현재 상태만 고려하기 때문.

## Slide 6: FSM
  FSM 종류와 특성
    Moore Machine
*장점*
출력이 상태에만 의존하여, 상태 전이와 출력 간의 관계가 명확합니다.
디자인과 분석이 상대적으로 간단합니다.
시스템이 동작하는 방식을 쉽게 이해할 수 있습니다.

## Slide 7: FSM
  FSM 종류와 특성
    Moore Machine
*단점*
상태가 많은 경우 출력 관리에 대한 관리가 어렵습니다.
입력의 변화에 따른 출력 변화가 직접적으로 표현되지 않을 수 있습니다.
일부 시스템 동작을 표현하는 데 제한이 있을 수 있습니다.

## Slide 8: FSM
  FSM 종류와 특성
    Mealy Machine
input x
input !x
State 1
Output !y
input !x
State 2
Output y
input x
State 3
Output !y
input !x
Output y
Output !y
Notes: FSM 중 Mealy Machine은 각 유한한 상태들에 출력이 각각 존재함.
입력에 따라 상태와 출력이 변함.
무어머신보다 더 다양하게 표한할 수 있음.
Mealy Machine은 상태뿐만 아니라 입력 변수가 무엇인지에 따라서도 출력이 달라지는 상태머신임.

## Slide 9: FSM
  FSM 종류와 특성
    Mealy Machine
*장점*
출력이 입력과 상태에 의존, 상태 전이와 출력 간의 관계를 더 유연하게 표현 가능합니다.
일부 시스템 동작을 보다 더 정확하게 모델링 가능합니다.

## Slide 10: FSM
  FSM 종류와 특성
    Mealy Machine
*단점*
상태와 출력 간의 관계가 복잡해질 수 있어 디자인과 분석이 상대적으로 어려워질 수 있습니다.
상태 폭발 문제가 발생할 수 있습니다.
Notes: 결론 :
따라서 Moore Machine은 상태와 출력 간의 관계가 단순한 경우나 간단한 시스템에 적합.
Mealy Machine은 출력이 입력과 상태에 더 의존하는 비교적 복잡한 동작을 모델링할 때 적합.

## Slide 11: FSM
Moore Machine
0
1
1’b0
1’b0
1’b1
0
1
reset
1’b1
Notes: 무어머신의 상태도 예시를 가져옴.
상태와 입력 x와 출력 y에 대한 상태변화.
입력에 따라 상태가 변하고 상태에 따라 출력이 변함.

## Slide 12: FSM
Moore Machine
n_state
n_state
c_state
Output y
Flip Flop
Combinational Logic
Input x
clk
reset
n_state : 다음 상태
c_state : 현재 상태
Notes: 현재상태와 입력으로 다음상태를 결정.
다음 상태는 또 그 다음 상태를 결정짓는데 영향을 끼침.
Combinational Logic에서 입력 x와 전 상태에 따라 다음 상태를 결정지으면,
Flip Flop으로 입력되어 reset이 1일 때, clk 신호에 맞추어 출력.

## Slide 13: FSM
Moore Machine
1 | module moore_machine(clk, n_rst, x, y);
2 | 
3 | input clk;
4 | input n_rst;
5 | input x;
6 | output reg y;
7 | 
8 | reg c_state;
9 | reg n_state;
10 | 
11 | always @(posedge clk or negedge n_rst) begin
12 | if (!rst) begin
13 | c_state <= 1’b0;
14 | end
15 | 
16 | else begin
17 | c_state <= n_state;
18 | end
19 | end
c_state(현재 상태), n_state(다음 상태)도 always에서 할당되기 때문에 register가 필요
reset신호가 0일 때, 회로 동작 X
  (c_state에 1’b0 할당)
reset 신호가 1일 때, 현재 상태에 다음 상태를 할당

## Slide 14: FSM
Moore Machine
20 | 
21 | always @(c_state, x) begin
22 | y = c_state;
23 | 
24 | case(c_state)
25 | 1’b0:
26 | if (x) begin
27 | n_state = 1’b1;
28 | end
29 | 
30 | else begin
31 | n_state = 1’b0;
32 | end
33 | 
34 | 1’b1:
35 | if (x) begin
36 | n_state = 1’b0;
38 | end
39 | 
c_state 신호와 x신호에 대하여 반응하는 조합논리회로
case문으로 현재 상태와 x값에 따라서 다음상태를 결정
위 조합논리회로에서 도출된 n_state는
Flip-Flop에 입력되어 출력
c_state의 상태에 따라서 Output y의 값은 c_state를 따라갑니다.

## Slide 15: FSM
Moore Machine
case문에 원하는 c_state의 값이 나오지 않은 경우, n_state에 1’b0을 할당
40 | else begin
41 | n_state = 1’b1;
42 | end
43 | 
44 | default : begin
45 | n_state = 1’b0;
46 | end
47 | endcase
48 | end
49 | 
50 | endmodule

## Slide 16: FSM
Moore Machine
n_state : 다음 상태
c_state : 현재 상태
Input x : 0
Output y : 0
c_state : 0
n_state : 0
Input x : 1
Output y : 0
c_state : 0
n_state : 1
Input x : 0
Output y : 1
c_state : 1
n_state : 1
Input x : 1
Output y : 1
c_state : 1
n_state : 0
reset : 1
.......
.......
.......
.......

## Slide 17: FSM
Mealy Machine
0
1
0 / 0
0 / 0
1 / 1
1 / 0
Notes: 밀리머신의 상태도 예시를 가져옴.
상태, 입력 x과 따른 출력 y에 대한 상태변화.

## Slide 18: FSM
Mealy Machine
n_state, y
c_state, y
Flip Flop
Combinational Logic
Input x
clk
reset
n_state : 다음 상태
c_state : 현재 상태
Output y
c_state
n_state, y
Notes: 현재상태에서 입력에 따라 다음상태와 출력을 결정.
Output y는 x의 값에 따라서 출력이 결정됨.

## Slide 19: FSM
Mealy Machine
Moore Machine과 마찬가지로 register로 값을 할당받고, Sequential Logic입니다.
1 | module mealy_machine(clk, n_rst, x, y);
2 | 
3 | input clk;
4 | input n_rst;
5 | input x;
6 | output reg y;
7 | 
8 | reg c_state;
9 | reg n_state;
10 | 
11 | always @(posedge clk or negedge n_rst) begin
12 | if (!rst) begin
13 | c_state <= 1’b0;
14 | end
15 | 
16 | else begin
17 | c_state <= n_state;
18 | end
19 | end

## Slide 20: FSM
Mealy Machine
20 | always @(c_state, x) begin
21 | 
22 | case(c_state)
23 | 1’b0:
24 | if (x) begin
25 | n_state = 1’b1;
26 | y = 1’b0;
27 | end
28 | 
29 | else begin
30 | n_state = 1’b0;
31 | y = 1’b0;
32 | end
33 | 
34 | 1’b1:
35 | if (x) begin
36 | n_state = 1’b1;
37 | y = 1’b1;
38 | end
39 | 
Moore Machine과 마찬가지로 c_state 신호와 x신호에 대하여 반응하는 조합논리회로
case문으로 현재 상태(c_state)와 Input x값에 따라서 다음상태 (n_state)와 다음 상태에 따라 다른 Output y값을 결정

## Slide 21: FSM
Mealy Machine
40 | else begin
41 | n_state = 1’b0;
42 | y = 1’b0;
43 | end
44 | 
45 | default : begin
46 | n_state = 1’b0;
47 | y = 1’b0;
48 | end
49 | endcase
50 | end
51 | 
52 | endmodule
case문에 원하는 c_state의 값이 나오지 않은 경우, n_state에 1’b0을 할당

## Slide 22: FSM
Mealy Machine
Input x : 0
Output y : 0
c_state : 0
n_state : 0
Input x : 1
Output y : 0
c_state : 0
n_state : 1
Input x : 1
Output y : 1
c_state : 1
n_state : 1
Input x : 0
Output y : 0
c_state : 1
n_state : 0
reset : 1
.......
.......
.......
.......

## Slide 23: 출처
https://catslikefish.tistory.com/entry/Finite-State-MachineFSM
https://novemberfirst.tistory.com/104
https://yjd961216.tistory.com/8
https://skmagic.tistory.com/310
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=jerrypoiu&logNo=221235988023
https://boycoding.tistory.com/262
https://underflow101.tistory.com/55
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%ED%95%9C_%EC%83%81%ED%83%9C_%EA%B8%B0%EA%B3%84
https://se-jung-h.tistory.com/entry/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8-%EB%85%BC%EB%A6%AC%ED%9A%8C%EB%A1%9C-Moore-FSM%EA%B3%BC-Mealy-FSM%EC%9D%98-%EC%9E%A5%EB%8B%A8%EC%A0%90
http://www.ktword.co.kr/test/view/view.php?m_temp1=3203

## Slide 24: 발표 들어주셔서 감사합니다. 이상입니다.