## Slide 1: 201821308 전정주 System Semiconductor Engineering University of Sangmyung
Summer 2023
Booth Algorithm

## Slide 2: 목차
기본적인 Multiple Algorithm
Booth Algorithm
Unsigned Booth Algorithm
Signed Booth Algorithm
Booth Algorithm 곱셈기를 설계할 때 주의할 점

## Slide 3: 기본적인 Multiple Algorithm
정수를 이진수로 바꾸고 난후
  승수에서 1이 있는 부분에서 자리이동과 덧셈을 진행
출처 : https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=donggyu_00&logNo=221374986246
승수
피승수

## Slide 4: 기본적인 Multiple Algorithm
승수에 1이 연속적으로 있는 경우
  1이 나오는 만큼 덧셈연산이 이루어지고 있으므로 곱셈연산이 느려진다.
    이를 개선하기 위한 곱셈 알고리즘이 Booth Algorithm이다.
출처 : https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=donggyu_00&logNo=221374986246
승수
피승수

## Slide 5: Booth Algorithm
승수 14(001110)를 16(010000) – 2(000010)로 바꿔서 계산을 하는 구조.
  승수에서 0으로 둘러쌓인 1들을 찾아 2진수의 뺄셈으로 나타내는 구조.
  이렇게 변형한 식으로 연산을 하면 1의개수가 줄어들어 계산이 빠르다.
출처 : https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=donggyu_00&logNo=221374986246
(22 x 16) – (22 x 2)

## Slide 6: Unsigned Booth Algorithm
M(피승수) x Q(승수) 라고 가정을 했을때
  계산에 필요한 변수들
    A = M의 bit수만큼 0으로 초기화한 후 상황에 맞게 바뀌는 변수
    q = 초기값이 승수(Q)의 값을 받고 순서에 맞게 바뀌는 변수
    c = A의 덧셈에서 발생하는 캐리값을 저장하는 변수
    count = 계산 과정의 반복 횟수를 표현하는 변수 ex) M이 4비트라면 count는 4
계산 과정
  q[0] = 0,1을 판단하고 1일때, A에 M을 더해 저장한다. ( A = A + M)
    이때 캐리가 발생하면 c에 캐리를 저장해준다.
  Right shift를 해준다.
    c, A, q순으로 진행한다. 동시에 count는 1 줄어든다
  count가 0이 될때까지 반복한다.

## Slide 7: Unsigned Booth Algorithm
계산 순서도
CHECK
SHIFT
q[0] = 0, A = A
q[0] = 1, A = A + M
Right shift
With carry
COUNT
Count - 1
Count == 0
END
Count != 0

## Slide 8: Example) 1100(M) x 0110(Q) = 12 x 6
초기상태 Count = 4 | Carry = 0 | A = 0000 | q = Q | Description
4 | 0 | 0000 | 0110 | q[0] = 0 Shift right, count - 1
3 3 | 0 0 | 0000 1100 | 0011 0011 | q[0] = 1 A = A + M Shift right, count - 1
2 2 | 0 1 | 0110 0010 | 0001 0001 | q[0] = 1 A = A + M Shift right, count - 1
1 | 0 | 1001 | 0000 | q[0] = 0 Shift right, count - 1
0 | 0 | 0100 | 1000 | Count = 0, end
Result = {A,q} = 0100_1000 => (64 + 8) = 72

## Slide 9: Signed Booth Algorithm
M(피승수) x Q(승수) 라고 가정을 했을때
  계산에 필요한 친구들
    A = M의 bit수만큼 0으로 초기화한 후 상황에 맞게 변하는 변수
    q = 초기값이 승수(Q)의 값을 받고 순서에 맞게 변하는 변수
    q0 = 계산을 하기위한 변수 (최하위 비트를 나타냄)
    count = 계산 과정의 반복 횟수를 표현하는 변수 ex) M이 6비트라면 count는 6
계산 과정
  q[0]q0의 값을 확인하고 계산을 해준다.
    2’b11,2’b00 이면 A, q, q0를 A값을 유지해준다. (A = A)
    2’b01 이면 A에 M을 더한값을 저장해준다. (A = A + M)
    2’b10 이면 A에 M을 뺀값을 저장해준다. (A에 –M을 더한다와 같은 말) (A = A - M),(A = A + (-M))
      이 과정은 승수에 1이 반복되는 부분을 판단하는 과정이다.
  Right shift를 해준다.
    이때 A는 sign extension을 해준다. (부호비트를 유지)
    A, q, q0순으로 진행한다. 동시에 count를 1줄여준다.
  Count가 0이 될때까지 반복한다.

## Slide 10: Signed Booth Algorithm
계산 순서도

## Slide 11: Example) 1001(M) x 0110(Q) = -7 x 6
초기상태 Count = 4 | A = 0000 | q = 0110(Q) | q0 = 0 | Description
4 | 0000 | 0110 | 0 | q[0]q0 = 00 A Signed Shift right, count - 1
3 3 | 0000 0111 | 0011 0011 | 0 0 | q[0]q0 = 10 A = A + (-M) A Signed Shift right, count - 1
2 | 0011 | 1001 | 1 | q[0]q0 = 11 A Signed Shift right, count - 1
1 1 | 0001 1010 | 1100 1100 | 1 1 | q[0]q0 = 01 A = A + M A Signed Shift right, count - 1
0 | 1101 | 0110 | 0 | Count = 0, end
Result = {A,q} = 1101_0110 => 0010_1010 (32 + 8 + 2) = -42

## Slide 12: Booth Algorithm 곱셈기를 설계할 때 주의할 점
IDLE
q[0]q0 == 10, A = A + (-M)
CHECK
CAL
SHIFT
q[0]q0 == 01, A = A + M
q1q0 == 11, 00
A = A
COUNT
Sign extension
Count != 0
Count == 0
STOP
Start = 1’b1
결과값 총 21clocks (6bits 곱셈 기준)
원하는 계산결과 = 6clocks (6bits 곱셈 기준)
Count - 1

## Slide 13: Booth Algorithm 곱셈기를 설계할 때 주의할 점

## Slide 14: Booth Algorithm 곱셈기를 설계할 때 주의할 점

## Slide 15: 발표를 들어주셔서 감사합니다.
Reference
  https://suintodev.tistory.com/3
  https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=donggyu_00&logNo=221374986246
  https://github.com/namu00/verilog_arithmetic_module